РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. НОВОСТРОЙКИ

Утверждена общим собрание членов представительства НП «Гильдия управляющих и девелоперов»по г.Екатеринбургу и Свердловской области, протокол от 08.10.2010 года

Екатеринбург
Октябрь 2010

Классификация жилой недвижимости. Новостройки

Пояснительная записка

Классификация объектов жилой недвижимости разработана специалистами регионального представительства ГУД по Екатеринбургу и Свердловской области и УПН в 3 кв. 2010 года. В рамках работы по разработке классификации члены рабочей группы изучили российский и зарубежный опыт по данному направлению и выражают признательность следующим компаниям и специалистам, чей опыт был использован для данной работы:

- АН «Савва» (Москва)

- Стерник Г. М., профессор кафедры РЭА им. Г.В.Плеханова (Москва)

- Корпорация «Петербургская Недвижимость» (Санкт-Петербург)

Основные принципы и идеи, заложенные в классификацию

- Классификация жилой недвижимости Екатеринбурга носит информационный характер и является рекомендуемой к применению всем участникам рынка недвижимости.

- Классификация затрагивает вопросы, связанные с качеством проекта, не оценивая качество местоположения.

- Классификация может претерпевать изменения должна корректироваться по мере развития рынка. Разработчики классификации планируют не реже 1 раза в год рассматривать все предложения по совершенствованию и корректировке классификации.

- Классификация разработана с учетом истории и специфики местного рынка недвижимости и может быть рекомендована к использованию в других регионах после переосмысления и уточнения отдельных параметров.

- Классификация подлежит опубликованию в СМИ и рекомендуется к использованию всеми заинтересованными лицами.

Правила классификации

- Классификационная таблица содержит обязательные и факультативные (рекомендуемые) поля.

- Несоответствие жилого проекта по одному и более обязательному параметру приводит к снижению класса данного объекта. Допускается несоответствие проекта по факультативным параметрам.

|  |  | КЛАСС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Элит | Бизнес | Комфорт | Эконом |
| Конструктив, строительные характеристики объекта |  |  |  |  |
| Этажность | Максимальная этажность | до 12 этажей | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
|  | Типичная этажность | 5-10 | 16- 25 | 10-16 | 5-18 |
| Тип несущей конструкции |  | монолит, кирпич, ж/б колонны | монолитно-каркасная, кирпичная. | без ограничений | без ограничений |
| Материал ограждающих конструкций |  | кирпич, ячеистый бетон | кирпич, ячеистый бетон. | кирпич, ячеистый бетон, железобетон с бесшовным фасадом | без ограничений |
| Архитектурные, планировочные решения |  |  |  |  |
| Архитектура | Тип проекта | индивидуальный авторский проект, учитывающий единый стиль внешних и внутренних помещений комплекса | индивидуальный проект | повторяемый проект | повторяемый проект |
|  | Отделка фасада | 1) невентилируемые - мокрая штукатурка 2) вентилируемые -натуральный камень/либо другие натуральные материалы | 1) невентилируемые - краска по минеральному волокну. 2)вентилируемый фасад | без ограничений | без ограничений |
|  | Благоустройство придомовой и дворовой территории | ландшафтный дизайн, предусматривающий наличие тротуаров, парковок, проездов, декоративное освещение, малые архитектурные формы с зелеными насаждениями. Двор: Ландшафтный дизайн по индивидуальному авторскому проекту, предусматривающий закрытую территорию, отдельный выход во двор из подъезда, проезд для автомобилей закрыт, игровая площадка, спортивная площадка, прогулочная зона, зона отдых | охраняемая, огражденная, озелененная, закрытая территория, ландшафтный дизайн, игровая площадка, спортивная площадка, прогулочная зона, зона отдыха, покрытие асфальт, бехатон. | по нормам | по нормам |
| Планировочные решения | свободная | Гибкое объемно-планировочное пространство, ограниченное периметром наружных стен. Отсутствие несущих стен. | Свободная планировка внутри квартиры | без ограничений | без ограничений |
| Плотность жильцов | Количество квартир на этаже | до 4 | до 8 | до 10 | до 12 |
|  | Количество квартир на подъезд | до 36 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Планировочные решения квартир | Ограничения по площади (без учета летних помещений): |  |  |  |  |
|  | 1-комнатные | отсутствуют | от 45 кв.м | от 38 кв.м. | от 28 |
|  | 2-комнатные | от 80 | от 65 кв.м. | от 50 кв.м. | от 44 |
|  | 3-комнатные | от 120 | от 100 кв.м. | от 70 кв.м. | от 56 |
|  | 4-комнатные | от 250 | от 130 кв.м. | от 90 кв.м. | - |
|  | 5-комнатные | от 350 |  |  |  |
|  | Типичные площади квартир(без учета летних помещений): |  |  |  |  |
|  | 1-комнатные | отсутствуют | 50 - 65 кв.м. | 38-45 кв.м. | 33-40 |
|  | 2-комнатные | от 80 | 65 - 80 кв.м. | 55-70 кв.м. | 50-55 |
|  | 3-комнатные | от 120 | 100 - 130 кв.м. | 70-90 кв.м. | 60-70 |
|  | 4-комнатные | от 250 | 130 - 160 кв.м. | 90-120 кв.м. | - |
|  | 5-комнатные | от 350 |  |  |  |
|  | Нарезка квартир в комплексе-квартале, %: |  |  |  |  |
|  | 1-комнатные | отсутствуют | 5 - 15 % | 30-40 % | 30-50% |
|  | 2-комнатные | 10-20% | 25 - 35 % | 40-50 % | 30-50% |
|  | 3-комнатные | 35-45% | 40 - 50 % | 10-20 % | не более 10% |
|  | 4-комнатные | 25-35% | 15 - 25 % | 0-10 % |  |
|  | 5-комнатные | 10-15% |  |  |  |
| Высота потолка | Высота потолка, между полом (стяжка) и потолком | от 3,0 м | от 2,85 | от 2,7 | по нормам |

| Отделка, внешний вид |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделка, внешний вид | Отделка общественных зон | в соответствии с авторским дизайн-проектом, с применением эксклюзивных отделочных материалов | декоративная штукатурка, керамическая плитка, искусственный камень. | по нормам | по нормам |
|  | Типовая отделка квартир* | Полная подготовка под чистовую отделку и шумоизоляция, включая в т.ч. Заведение всех инженерных сетей поквартирно | черновая отделка | улучшенная отделка "под ключ" / черновая отделка | "под ключ" |
|  | Характеристика оконных блоков в квартире | 5 камерный армированный пластиковый профиль/клееное дерево | 4 камерный армированный пластиковый профиль/клееное дерево | без ограничений | без ограничений |
|  |  | двухкамерный стеклопакет, низкоэмиссионное (энергосберегающее) стекло | двухкамерный стеклопакет | двухкамерный стеклопакет | однокамерный стеклопакет |
|  |  | панорамное остекление | панорамное остекление |  |  |
|  | Характеристика дверных блоков (вход в квартиру) | стальные сейф двери с 4-сторонним запиранием, отделка натуральным деревом, повышенная тепло- и звукоизоляция, надежная замковая группа (секретность, броненакладки). Встроенные видеоглазки | сейф-дверь с 4-сторонним запиранием, повышенная тепло и звукоизоляция | металлическая сейф-дверь | металлическая дверь |
| Паркинг, парковки |  |  |  |  |  |
|  | Тип паркинга | закрытый, наземный/подземный, отапливаемый | закрытый | наземный/подземный | без ограничений |
|  | Доступ в паркинг для жителей | квартира - лифт - паркинг | лифт, подземный переход | без ограничений | без ограничений |
|  | Обеспеченность машиноместами на 1 квартиру | 2 | 1 | не менее 0,3 | по нормам |

|  | Услуги в паркинге | служба парковщиков, автомойка | охрана, уборка | без ограничений | без ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасность | система сплинкерного пожаротушения, доступ в паркинг только по индивидуальным картам доступа, видеонаблюдение всей площади паркинга | система сплинкерного пожаротушения | без ограничений | без ограничений |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Электричество | Допустимая потребляемая мощность | не менее 20 КВт на квартиру (250 Вт/кв.м) | не менее 15 КВт на квартиру. | по нормам | по нормам |
| Лифт | Характеристика лифтов | импортные, скоростные лифты, индивидуальная отделка в соответствии с авторским дизайн проектом всего комплекса | скоростные лифты, импортного или совместного пр-ва, с индивидуальной отделкой кабин | без ограничений | без ограничений |
| Отопление | Тип отопления/автономность | автономное (газовая котельная)/смешанное, воздушно-конвекторное | автономное или центральное | центральное | центральное |
|  | Приборы отопления | импортные конвектора, фэнкойлы, с индивидуальными датчиками, поддерживающими установленную жителем температуру | алюминиевые радиаторы, импортные с терморегулятором | радиаторы или конвекторы с терморегулятором | без ограничений |
|  | Разводка системы отопления | горизонтальная лучевая разводка к каждому прибору от квартирного коллектора. | горизонтальная поквартирная, металлопластик. | без ограничений | без ограничений |
|  | Материал системы отопления | сшитый полиэтилен/медь | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Водоснабжение | Тип горячего водоснабжения | автономное (газовая котельная) | автономное (газовая котельная) | без ограничений | без ограничений |
|  | Материал водопровода | сшитый полиэтилен (поквартирный), полипропилен (магистраль) | металлопластик. | без ограничений | без ограничений |
|  | Водоподготовка | комплексная 5 ступенчатая система фильтрации. Качество воды сертифицировано на уровне питьевой | механическая система очистки воды | без ограничений | без ограничений |
| Вентиляция | Приточная | центральная принудительная система с очисткой воздуха, пароувлажнением, поддержанием заданной температуры (летом - охлаждение, зимой - нагрев) | центральная принудительная с очисткой воздуха | без ограничений | без ограничений |
|  | Вытяжная | принудительная, индивидуальная в каждой квартире | центральная принудительная. | без ограничений | без ограничений |
| Кондиционирование, климатические системы | Характеристика системы и конструктивные возможности | централизованная система холодоснабжения, посредством поддержания внутреннего микроклимата помещения с помощью фанкойлов/блоков индивидуального комфорта | Предусмотрены места для кондиционеров , дренажная система | Предусмотрены места для кондиционеров , дренажная система | без ограничений |
| Системы учета | Возможность вывода показателей счетчиков в отдельное помещение | поквартирный дистанционный учет всех энергоресурсов с выводом на единый пункт диспетчерского учета | наличие помещения и наличие сетей от квартир до помещения. | Счетчики ГВС и ХВС, двухтарифный счетчик электроэнергии, возможность установки счетчика тепловой энергии (на обсуждение) | без ограничений |
| Слаботочные сети | Кабель-канал под слаботочные сети/монтажная коробка | Монтажная коробка в квартире. HD телевидение, спутниковое, кабельное, Интернет, Телефония. | Монтажная коробка в квартире. | Монтажная коробка в квартире. | без ограничений |
| Социальная инфраструктура в здании |  |  |  |  |
| Характеристика нежилых помещений | Назначение первых этажей в здании | нежилые | нежилые | без ограничений | без ограничений |
|  | Собственность нежилых помещений | единое управление/единый собственник | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Объекты социальной инфраструктуры | SPA и Фитнес-центр | да | да | без ограничений | без ограничений |
|  | Ресторан | да, рум-сервис | да | без ограничений | без ограничений |
|  | Галерея магазинов | да |  | без ограничений | без ограничений |

| Безопасность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика системы безопасности дома | безопасность жителей и гостей дома | служба контроля доступа на территорию, доступ в комплекс только по индивидуальным картам доступа, видеонаблюдение МОП, двора, придомовой территории, паркинга | консьерж, служба охраны, электромагнитный замок, видеонаблюдение - двора, паркинга, лифтов, МОП. | консьерж | без ограничений |
|  | пожарная безопасность | установка систем сплинкерного пожаротушения, система оповещения о пожаре и дымоудаления с выводом всей информации на единый диспетчерский пункт и дублированием на пункт охраны | по нормам | по нормам | без ограничений |
|  | безопасность эксплуатации зданий | круглосуточная диспетчеризация всех инженерных сетей и систем. Система быстрого информирования и реагирования на сбои и аварии | по нормам | по нормам | без ограничений |
| Система уведомления | доступ третьих лиц на территорию | гость-консьерж-житель | домофон через консьержа | Домофон | без ограничений |
| Рецепция/комната для консьержа |  | Служба контроля доступа - диспетчерский пункт, Служба Рецепции (функция встречи гостей, прием информации для жителя) | Предусмотрена комната для консьержа | Предусмотрена комната для консьержа | без ограничений |
| Организация управления и эксплуатации |  |  |  |  |
| Спектр услуг службы эксплуатации | Система комфортного проживания для жителя | Служба Рецепции, работающая по принципу единого окна всех заявок от жителей. Набор функций и услуг не ограничен, зависит от потребностей жителей | уборка территории, уборка внутри дома, тех. обслуживание оборудования, аварийный вызов - круглосуточно, | без ограничений | без ограничений |
|  | Техническое обслуживание | собственная техническая служба, диспетчеризация всех систем, единый диспетчерский пункт мониторинга работы всех инженерных систем и систем безопасности | тех. обслуживание оборудования, аварийный вызов - круглосуточно | без ограничений | без ограничений |
|  | Клининг | собственная клининговая служба: частота уборок не менее 2 генеральных в день и 2 поддерживающих. Уборка МОП, придомовой территории и двора | Уборка МОП, придомовой территории и двора. | без ограничений | без ограничений |
|  | Безопасность | Собственная служба контроля доступа, видеонаблюдение, предотвращение попадания на территорию третьих лиц | Контроль доступа, видеонаблюдение. | без ограничений | без ограничений |
|  | Специальные услуги | Room-сервис, консьерж-служба | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Экология и энергосбережение |  |  |  |  |
|  | Применение энергосберегающих технологий | применение энергосберегающих стекол в остеклении, энергосберегающие лампы, мониторинг и регулировка систем теплоснабжение и холодоснабжении в зависимости от реального потребления | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Характеристики продажи |  |  |  |  |
|  | Состав жильцов | Face-контроль, продажи по рекомендации, принцип вхождения в клуб | важен | без ограничений | без ограничений |
|  | Продажи квартир | Личные продажи, продажи только напрямую от застройщика, сопровождение сделки, в том числе юридическое | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Качество расположения |  |  |  |  |  |
| 2 этап работы по классификации - качественная оценка территорий. Отдельно оценивается качество расположения. Вся территория города должна быть разделена на качественные зоны. |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |
| ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ |  |  |  |  |  |